POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK

Dnešní kontinenty vznikly před asi 200 miliony let rozlámáním jednotné prapevniny = PANGEA na litosférické desky.

Důkazy této teorie:	▪ souhlasné obrysy světadílů

▪ souhlasná geologická stavba

▪ rozšíření obdobných rostlin a živočichů

KONTINENTÁLNÍ DRIFT = pomalý, ale neustálý pohyb desek po plastickém plášti.

Pevninské desky:	▪ 5x až 10x silnější než oceánské

▪ velmi staré => až 4,2 miliardy let

Oceánské desky:	▪ mnohem slabší než pevninské

▪ mladé – max. 150 až 180 milionů let, spíš méně

Oceánský hřbet = místo vzniku oceánských desek

Hlubokomořský příkop = místo zániku o. desek

Ostrovní oblouk = vzniká podsunutím dvou oceánských desek

Pásemná pohoří = vznikají při podsunutí oceánské desky pod pevninskou

Všechny pohyby desek jsou provázeny zemětřesením

a sopečnou činností.

TEKTONICKÉ PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY

- Tektonika = obor geologie, který se zabývá poruchami zemské kůry

- Poruchy zemské kůry = každé vychýlení vrstev proti původnímu stavu

1. křehké poruchy – vyznačují se přerušením souvislosti vrstev – zlomy, pukliny, praskliny …

2. plastické poruchy - vyznačují se zprohýbáním vrstev bez přerušení souvislosti – vrásy, příkrovy